ПАСПОРТ

Коляска инвалидная с электроприводом LK1008

Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)

Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

Основные размеры 
и конструктивные характеристики: 

Ширина сидения: 450мм, 
Ширина общая: 630мм, 
Высота: 960мм,

Длина: 1080 мм,                  
Высота спинки: 420мм,

Высота сидения: 520 мм,
Глубина сидения: 430 мм,
Ведущие передние колеса: 320х55 мм 
(пневматические)

Задние колеса: 200х50мм  (литые)
Грузоподъемность: 100 кг
Вес: 42  кг

Электрические характеристики:
Мотор: бесщеточный постоянного тока          
Двигатель: 250 Вт x 2

Аккумулятор: 12В, 12Ah х 2                 
Зарядное устройство: переменный, 220В, 50 Гц, 5А

Максимальный выходной ток пульта управления: 50А

Основные технические характеристики:   
Максимальная скорость: 6км/ч                               
Эффективность торможения: ≤ 1.5м 
Статическая устойчивость: ≥9°
Динамическая устойчивость: ≥6°
Минимальный радиус разворота: ≤ 1.2м
Шины переднего колеса: 12 ½ х 2 ¼ 
Давление в шинах: 2,5 Bar (240 kPa)
Теоретический пробег на одной зарядке: 20 км 
(для батареи стандартной конфигурации)

Кресло-коляска предназначено для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата по любым покрытиям. Электрическая коляска может использоваться для езды дома, на садовых дорожках и на гладких дорогах вокруг зданий. Согласно Правилам дорожного движения этот тип электрической коляски не является средством передвижения, он сконструирован исключительно для инвалидов и пожилых людей. Для управления электроколяской не нужно иметь водительские права, но необходимо соблюдать правила дорожного движения во время движения.

Гарантийные обязательства.

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Для того чтобы производитель мог обеспечить вас гарантией на данное изделие, вы должны соблюдать следующие правила. Покупайте электроколяску только у авторизированного дилера или у производителя. Во время использования руководствуйтесь данным руководством пользователя. Для обслуживания обращайтесь в специализированный сервисный центр.

## Что включает в себя гарантия

## На данное изделие, в период действия гарантии, в случае обнаружения производственных дефектов, предоставляется бесплатный ремонт, и бесплатное техническое обслуживание. После истечения гарантии предоставляется возмездное техническое обслуживание и ремонт на весь срок службы изделия.

На что гарантия не распространяется

- Субъективные ощущения, при отсутствии функциональных проблем.

- Износ и старение материалов (повреждения лакокрасочного покрытия, износ текстиля, резины и т.д.).

Негарантийные случаи

- Поломки в результате нерегулярных проверок.

- Ненадлежащее или неправильное техническое обслуживание.

- Эксплуатация отличная от указанной в руководстве или перегрузки

- Несанкционированные модификации конструкции

- Воздействие внешних факторов, таких как: сажа, фармацевтические препараты, птичий помет, кислотные дожди, град и т.д.

- Стихийные бедствия, такие как: тайфуны, наводнения, пожары, землетрясения и т.д.

## Расходы, не покрываемые гарантией.

- Замена расходных материалов, таких как шин, предохранителей, пластиковых деталей, смазки и т.д.

- Расходы за осмотр, регулярные проверки, регулировки, смазку, чистку и т.д.

- Несанкционированные модификации

- Расходы в не авторизованных сервисных центрах

## Обязанности пользователя

Чтобы не потерять гарантию, пользователи должны выполнять следующие обязательства:

- Проводить регулярное ТО и эксплуатировать кресло-коляску, как указанно в руководстве.

- Проводить ежедневные проверки. Следовать рекомендациям в данном руководстве.

## Условия гарантийного обслуживания

При наступлении гарантийного случая, гарантийное обслуживание предоставляется только при предъявлении в сервисном центре гарантийного талона (карты послепродажного обслуживания). При отсутствии гарантийного талона (карты послепродажного обслуживания) гарантийное обслуживание не производится.

## Защита окружающей среды

В целях защиты окружающей среды каждый поврежденный или пришедший в негодность элемент кресла-коляски, должны быть возвращен на наш завод или передан на предприятие занимающееся утилизацией отходов, а не выброшен.

Список предприятий занимающихся утилизацией отходов можно получить в органах местного самоуправления или в компетентных органах исполнительной власти.

## Срок действия гарантии

- Гарантийный талон (карта послепродажного обслуживание) действителен со дня продажи изделия.

- Гарантия предоставляется сроком на один год.

- Расходные материалы (такие, как: комплект аккумуляторов, подушка сидения, шины, подножки, накладки на подлокотники и т.д.), не подпадают под действие гарантии

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии № РОСС CN.ИМ25.Д09875, 
срок действия с 29.05.2014г. по 28.12.2016г.

Регистрационное удостоверение ФС №2006/2501 
срок действия с 28.12.2006г. по 28.12.2016г.
Изготовитель: Чжаоквинг Дингху Медикал Эквипмент Фэктори (КНР)

Импортер: ООО «Мега-Оптим» (Россия)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.

2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия

3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, 
покупатель может 
обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Дата продажи____________________________________

Дата изготовления________________________________

ООО «Мега-Оптим»

Контактный телефон:  (495) 968-80-83(многоканальный), 
Адрес: г. Москва, поселение Первомайское, хутор Ильичевка, стр.3

www.mega-optim.ru

Подпись продавца_______________________________

Подпись покупателя _____________________________

У производителя есть право вносить изменения в данное руководство.